| СЭВМ-2-2-11-12 | Светильник энергосберегающий водонепроницаемый морской. Назначение: основное освещение открытых пространств и технических помещений с повышенным коррозионным и агрессивным воздействием окружающей среды. Электропитание: ~220 В, 50 Гц. Тип пускорегулирующего аппарата: электронный. Источник света: 2 х 11 Вт (цоколь 2G7). Конструкция: - корпус из ударопрочного поликарбоната; - рассеиватель из ударопрочного прозрачного поликарбоната. Монтаж: - подвесной, кронштейн с втулкой; - подвесной, кронштейн с отверстиями. Степень защиты: IP67. Наружный диаметр вводимого кабеля: 6 – 12 мм. |
| --- | --- |
|  | Создаваемая освещенность на расстоянии 1 м в пятне на площади 800 х 800 мм, не менее, лк | 200 |
|  | Потребляемая мощность, не более, Вт | 27 |
|  | Масса, не более, кг | 2,5 |
| СЭВМ-У-2-11-12 | Светильник энергосберегающий водонепроницаемый морской. Назначение: основное освещение открытых пространств и технических помещений с повышенным коррозионным и агрессивным воздействием окружающей среды. Электропитание: ~110-260 В / –110-320 В. Тип пускорегулирующего аппарата: электронный универсальный. Источник света: 2 х 11 Вт (цоколь 2G7). Конструкция: - корпус из ударопрочного поликарбоната; - рассеиватель из ударопрочного прозрачного поликарбоната. Монтаж: - подвесной, кронштейн с втулкой; - подвесной, кронштейн с отверстиями. Степень защиты: IP67. Наружный диаметр вводимого кабеля: 6 – 12 мм. |
|  | Создаваемая освещенность на расстоянии 1 м в пятне на площади 800 х 800 мм, не менее, лк | 200 |
|  | Потребляемая мощность, не более, Вт | 27 |
|  | Масса, не более, кг | 2,5 |
| СЭВМ-2-2-11-12-А | Светильник энергосберегающий водонепроницаемый морской аварийный. Назначение: основное и аварийное освещение открытых пространств и технических помещений с повышенным коррозионным и агрессивным воздействием окружающей среды. Электропитание: ~220 В, 50 Гц. Тип пускорегулирующего аппарата: электронный. Источник света: 2 х 11 Вт (цоколь 2G7). Конструкция: - корпус из ударопрочного поликарбоната; - рассеиватель из ударопрочного прозрачного поликарбоната. Монтаж: - подвесной, кронштейн с втулкой; - подвесной, кронштейн с отверстиями. Степень защиты: IP67. Наружный диаметр вводимого кабеля: 6 – 12 мм. Дополнительно: встроенный светодиодный блок аварийного питания (время работы – 10 ч, создаваемая освещенность – 14 лк). |
|  | Создаваемая освещенность на расстоянии 1 м в пятне на площади 800 х 800 мм, не менее, лк | 200 |
|  | Потребляемая мощность, не более, Вт | 27 |
|  | Масса, не более, кг | 3,0 |
| СЭВМ-2-2-11-14 | Светильник энергосберегающий водонепроницаемый морской. Назначение: основное освещение открытых пространств и технических помещений с повышенным коррозионным и агрессивным воздействием окружающей среды. Электропитание: ~220 В, 50 Гц. Тип пускорегулирующего аппарата: электронный. Источник света: 2 х 11 Вт (цоколь 2G7). Конструкция: - корпус из ударопрочного поликарбоната; - рассеиватель из ударопрочного прозрачного поликарбоната. Монтаж: - подвесной, кронштейн с втулкой; - подвесной, кронштейн с отверстиями. Степень защиты: IP67. Наружный диаметр вводимого кабеля: 10 – 14 мм. |
|  | Создаваемая освещенность на расстоянии 1 м в пятне на площади 800 х 800 мм, не менее, лк | 200 |
|  | Потребляемая мощность, не более, Вт | 27 |
|  | Масса, не более, кг | 2,5 |
| СЭВМ-У-2-11-14 | Светильник энергосберегающий водонепроницаемый морской. Назначение: основное освещение открытых пространств и технических помещений с повышенным коррозионным и агрессивным воздействием окружающей среды. Электропитание: ~110-260 В / –110-320 В. Тип пускорегулирующего аппарата: электронный универсальный. Источник света: 2 х 11 Вт (цоколь 2G7). Конструкция: - корпус из ударопрочного поликарбоната; - рассеиватель из ударопрочного прозрачного поликарбоната. Монтаж: - подвесной, кронштейн с втулкой; - подвесной, кронштейн с отверстиями. Степень защиты: IP67. Наружный диаметр вводимого кабеля: 10 – 14 мм. |
|  | Создаваемая освещенность на расстоянии 1 м в пятне на площади 800 х 800 мм, не менее, лк | 200 |
|  | Потребляемая мощность, не более, Вт | 27 |
|  | Масса, не более, кг | 2,5 |
| СЭВМ-2-2-11-14-А | Светильник энергосберегающий водонепроницаемый морской аварийный. Назначение: основное и аварийное освещение открытых пространств и технических помещений с повышенным коррозионным и агрессивным воздействием окружающей среды. Электропитание: ~220 В, 50 Гц. Тип пускорегулирующего аппарата: электронный. Источник света: 2 х 11 Вт (цоколь 2G7). Конструкция: - корпус из ударопрочного поликарбоната; - рассеиватель из ударопрочного прозрачного поликарбоната. Монтаж: - подвесной, кронштейн с втулкой; - подвесной, кронштейн с отверстиями. Степень защиты: IP67. Наружный диаметр вводимого кабеля: 10 – 14 мм. Дополнительно: встроенный светодиодный блок аварийного питания (время работы – 10 ч, создаваемая освещенность – 14 лк). |
|  | Создаваемая освещенность на расстоянии 1 м в пятне на площади 800 х 800 мм, не менее, лк | 200 |
|  | Потребляемая мощность, не более, Вт | 27 |
|  | Масса, не более, кг | 3,0 |
| СЭВМ-2-2-18-12 | Светильник энергосберегающий водонепроницаемый морской. Назначение: основное освещение открытых пространств и технических помещений с повышенным коррозионным и агрессивным воздействием окружающей среды. Электропитание: ~220 В, 50 Гц. Тип пускорегулирующего аппарата: электронный. Источник света: 2 х 18 Вт (цоколь G13). Конструкция: - корпус из оцинкованной стали; - окраска белой порошковой эпоксидной эмалью; - рассеиватель из ударопрочного прозрачного поликарбоната. Монтаж: подвесной. Степень защиты: IP67. Наружный диаметр вводимого кабеля: 6 – 12 мм. |
|  | Создаваемая освещенность на расстоянии 1 м в пятне на площади 800 х 800 мм, не менее, лк | 250 |
|  | Потребляемая мощность, не более, Вт | 40 |
|  | Масса, не более, кг | 3,5 |
| СЭВМ-У-2-18-12 | Светильник энергосберегающий водонепроницаемый морской. Назначение: основное освещение открытых пространств и технических помещений с повышенным коррозионным и агрессивным воздействием окружающей среды. Электропитание: ~110-260 В / –110-320 В. Тип пускорегулирующего аппарата: электронный. Источник света: 2 х 18 Вт (цоколь G13). Конструкция: - корпус из оцинкованной стали; - окраска белой порошковой эпоксидной эмалью; - рассеиватель из ударопрочного прозрачного поликарбоната. Монтаж: подвесной. Степень защиты: IP67. Наружный диаметр вводимого кабеля: 6 – 12 мм. |
|  | Создаваемая освещенность на расстоянии 1 м в пятне на площади 800 х 800 мм, не менее, лк | 250 |
|  | Потребляемая мощность, не более, Вт | 40 |
|  | Масса, не более, кг | 3,5 |
| СЭВМ-2-2-18-12-А | Светильник энергосберегающий водонепроницаемый морской аварийный. Назначение: основное и аварийное освещение открытых пространств и технических помещений с повышенным коррозионным и агрессивным воздействием окружающей среды. Электропитание: ~220 В, 50 Гц. Тип пускорегулирующего аппарата: электронный. Источник света: 2 х 18 Вт (цоколь G13). Конструкция: - корпус из оцинкованной стали; - окраска белой порошковой эпоксидной эмалью; - рассеиватель из ударопрочного прозрачного поликарбоната. Монтаж: подвесной. Степень защиты: IP67. Наружный диаметр вводимого кабеля: 6 – 12 мм. Дополнительно: встроенный светодиодный блок аварийного питания (время работы – 10 ч, создаваемая освещенность – 23 лк). |
|  | Создаваемая освещенность на расстоянии 1 м в пятне на площади 800 х 800 мм, не менее, лк | 250 |
|  | Потребляемая мощность, не более, Вт | 40 |
|  | Масса, не более, кг | 4,0 |
| СЭВМ-У-2-18-12-А | Светильник энергосберегающий водонепроницаемый морской аварийный. Назначение: основное и аварийное освещение открытых пространств и технических помещений с повышенным коррозионным и агрессивным воздействием окружающей среды. Электропитание: ~110-260 В / –110-320 В. Тип пускорегулирующего аппарата: электронный универсальный. Источник света: 2 х 18 Вт (цоколь G13). Конструкция: - корпус из оцинкованной стали; - окраска белой порошковой эпоксидной эмалью; - рассеиватель из ударопрочного прозрачного поликарбоната. Монтаж: подвесной. Степень защиты: IP67. Наружный диаметр вводимого кабеля: 6 – 12 мм. Дополнительно: встроенный блок аварийного питания (время работы – 10 ч, создаваемая освещенность – 23 лк). |
|  | Создаваемая освещенность на расстоянии 1 м в пятне на площади 800 х 800 мм, не менее, лк | 250 |
|  | Потребляемая мощность, не более, Вт | 40 |
|  | Масса, не более, кг | 4,0 |
| СЭВМ-2-2-18-14 | Светильник энергосберегающий водонепроницаемый морской. Назначение: основное освещение открытых пространств и технических помещений с повышенным коррозионным и агрессивным воздействием окружающей среды. Электропитание: ~220 В, 50 Гц. Тип пускорегулирующего аппарата: электронный. Источник света: 2 х 18 Вт (цоколь G13). Конструкция: - корпус из оцинкованной стали; - окраска белой порошковой эпоксидной эмалью; - рассеиватель из ударопрочного прозрачного поликарбоната. Монтаж: подвесной. Степень защиты: IP67. Наружный диаметр вводимого кабеля: 10 – 14 мм. |
|  | Создаваемая освещенность на расстоянии 1 м в пятне на площади 800 х 800 мм, не менее, лк | 250 |
|  | Потребляемая мощность, не более, Вт | 40 |
|  | Масса, не более, кг | 3,5 |
| СЭВМ-У-2-18-14 | Светильник энергосберегающий водонепроницаемый морской. Назначение: основное освещение открытых пространств и технических помещений с повышенным коррозионным и агрессивным воздействием окружающей среды. Электропитание: ~110-260 В / –110-320 В. Тип пускорегулирующего аппарата: электронный. Источник света: 2 х 18 Вт (цоколь G13). Конструкция: - корпус из оцинкованной стали; - окраска белой порошковой эпоксидной эмалью; - рассеиватель из ударопрочного прозрачного поликарбоната. Монтаж: подвесной. Степень защиты: IP67. Наружный диаметр вводимого кабеля: 10 – 14 мм. |
|  | Создаваемая освещенность на расстоянии 1 м в пятне на площади 800 х 800 мм, не менее, лк | 250 |
|  | Потребляемая мощность, не более, Вт | 40 |
|  | Масса, не более, кг | 3,5 |
| СЭВМ-2-2-18-14-А | Светильник энергосберегающий водонепроницаемый морской аварийный. Назначение: основное и аварийное освещение открытых пространств и технических помещений с повышенным коррозионным и агрессивным воздействием окружающей среды. Электропитание: ~220 В, 50 Гц. Тип пускорегулирующего аппарата: электронный. Источник света: 2 х 18 Вт (цоколь G13). Конструкция: - корпус из оцинкованной стали; - окраска белой порошковой эпоксидной эмалью; - рассеиватель из ударопрочного прозрачного поликарбоната. Монтаж: подвесной. Степень защиты: IP67. Наружный диаметр вводимого кабеля: 10 – 14 мм. Дополнительно: встроенный светодиодный блок аварийного питания (время работы – 10 ч, создаваемая освещенность – 23 лк). |
|  | Создаваемая освещенность на расстоянии 1 м в пятне на площади 800 х 800 мм, не менее, лк | 200 |
|  | Потребляемая мощность, не более, Вт | 27 |
|  | Масса, не более, кг | 3,0 |
| СЭВМ-У-2-18-14-А | Светильник энергосберегающий водонепроницаемый морской аварийный. Назначение: основное и аварийное освещение открытых пространств и технических помещений с повышенным коррозионным и агрессивным воздействием окружающей среды. Электропитание: ~110-260 В / –110-320 В. Тип пускорегулирующего аппарата: электронный универсальный. Источник света: 2 х 18 Вт (цоколь G13). Конструкция: - корпус из оцинкованной стали; - окраска белой порошковой эпоксидной эмалью; - рассеиватель из ударопрочного прозрачного поликарбоната. Монтаж: подвесной. Степень защиты: IP67. Наружный диаметр вводимого кабеля: 10 – 14 мм. Дополнительно: встроенный блок аварийного питания (время работы – 10 ч, создаваемая освещенность – 23 лк). |
|  | Создаваемая освещенность на расстоянии 1 м в пятне на площади 800 х 800 мм, не менее, лк | 200 |
|  | Потребляемая мощность, не более, Вт | 27 |
|  | Масса, не более, кг | 3,0 |
| СЭВМ-2-2-36-12 | Светильник энергосберегающий водонепроницаемый морской. Назначение: основное освещение открытых пространств и технических помещений с повышенным коррозионным и агрессивным воздействием окружающей среды. Электропитание: ~220 В, 50 Гц. Тип пускорегулирующего аппарата: электронный. Источник света: 2 х 36 Вт (цоколь G13). Конструкция: - корпус из оцинкованной стали; - окраска белой порошковой эпоксидной эмалью; - рассеиватель из ударопрочного прозрачного поликарбоната. Монтаж: подвесной. Степень защиты: IP67. Наружный диаметр вводимого кабеля: 6 – 12 мм. |
|  | Создаваемая освещенность на расстоянии 1 м в пятне на площади 800 х 800 мм, не менее, лк | 500 |
|  | Потребляемая мощность, не более, Вт | 75 |
|  | Масса, не более, кг | 7,5 |
| СЭВМ-У-2-36-12 | Светильник энергосберегающий водонепроницаемый морской. Назначение: основное освещение открытых пространств и технических помещений с повышенным коррозионным и агрессивным воздействием окружающей среды. Электропитание: ~110-260 В / –110-320 В. Тип пускорегулирующего аппарата: электронный. Источник света: 2 х 36 Вт (цоколь G13). Конструкция: - корпус из оцинкованной стали; - окраска белой порошковой эпоксидной эмалью; - рассеиватель из ударопрочного прозрачного поликарбоната. Монтаж: подвесной. Степень защиты: IP67. Наружный диаметр вводимого кабеля: 6 – 12 мм. |
|  | Создаваемая освещенность на расстоянии 1 м в пятне на площади 800 х 800 мм, не менее, лк | 500 |
|  | Потребляемая мощность, не более, Вт | 75 |
|  | Масса, не более, кг | 7,5 |
| СЭВМ-2-2-36-12-А | Светильник энергосберегающий водонепроницаемый морской аварийный. Назначение: основное и аварийное освещение открытых пространств и технических помещений с повышенным коррозионным и агрессивным воздействием окружающей среды. Электропитание: ~220 В, 50 Гц. Тип пускорегулирующего аппарата: электронный. Источник света: 2 х 36 Вт (цоколь G13). Конструкция: - корпус из оцинкованной стали; - окраска белой порошковой эпоксидной эмалью; - рассеиватель из ударопрочного прозрачного поликарбоната. Монтаж: подвесной. Степень защиты: IP67. Наружный диаметр вводимого кабеля: 6 – 12 мм. Дополнительно: встроенный светодиодный блок аварийного питания (время работы – 10 ч, создаваемая освещенность – 23 лк). |
|  | Создаваемая освещенность на расстоянии 1 м в пятне на площади 800 х 800 мм, не менее, лк | 500 |
|  | Потребляемая мощность, не более, Вт | 75 |
|  | Масса, не более, кг | 8,0 |
| СЭВМ-У-2-36-12-А | Светильник энергосберегающий водонепроницаемый морской аварийный. Назначение: основное и аварийное освещение открытых пространств и технических помещений с повышенным коррозионным и агрессивным воздействием окружающей среды. Электропитание: ~110-260 В / –110-320 В. Тип пускорегулирующего аппарата: электронный универсальный. Источник света: 2 х 36 Вт (цоколь G13). Конструкция: - корпус из оцинкованной стали; - окраска белой порошковой эпоксидной эмалью; - рассеиватель из ударопрочного прозрачного поликарбоната. Монтаж: подвесной. Степень защиты: IP67. Наружный диаметр вводимого кабеля: 6 – 12 мм. Дополнительно: встроенный светодиодный блок аварийного питания (время работы – 10 ч, создаваемая освещенность – 23 лк). |
|  | Создаваемая освещенность на расстоянии 1 м в пятне на площади 800 х 800 мм, не менее, лк | 500 |
|  | Потребляемая мощность, не более, Вт | 75 |
|  | Масса, не более, кг | 7,5 |
| СЭВМ-2-2-36-14 | Светильник энергосберегающий водонепроницаемый морской. Назначение: основное освещение открытых пространств и технических помещений с повышенным коррозионным и агрессивным воздействием окружающей среды. Электропитание: ~220 В, 50 Гц. Тип пускорегулирующего аппарата: электронный. Источник света: 2 х 36 Вт (цоколь G13). Конструкция: - корпус из оцинкованной стали; - окраска белой порошковой эпоксидной эмалью; - рассеиватель из ударопрочного прозрачного поликарбоната. Монтаж: подвесной. Степень защиты: IP67. Наружный диаметр вводимого кабеля: 10 – 14 мм. |
|  | Создаваемая освещенность на расстоянии 1 м в пятне на площади 800 х 800 мм, не менее, лк | 500 |
|  | Потребляемая мощность, не более, Вт | 75 |
|  | Масса, не более, кг | 7,5 |
| СЭВМ-У-2-36-14 | Светильник энергосберегающий водонепроницаемый морской. Назначение: основное освещение открытых пространств и технических помещений с повышенным коррозионным и агрессивным воздействием окружающей среды. Электропитание: ~110-260 В / –110-320 В. Тип пускорегулирующего аппарата: электронный. Источник света: 2 х 36 Вт (цоколь G13). Конструкция: - корпус из оцинкованной стали; - окраска белой порошковой эпоксидной эмалью; - рассеиватель из ударопрочного прозрачного поликарбоната. Монтаж: подвесной. Степень защиты: IP67. Наружный диаметр вводимого кабеля: 10 – 14 мм. |
|  | Создаваемая освещенность на расстоянии 1 м в пятне на площади 800 х 800 мм, не менее, лк | 500 |
|  | Потребляемая мощность, не более, Вт | 75 |
|  | Масса, не более, кг | 7,5 |
| СЭВМ-2-2-36-14-А | Светильник энергосберегающий водонепроницаемый морской аварийный. Назначение: основное и аварийное освещение открытых пространств и технических помещений с повышенным коррозионным и агрессивным воздействием окружающей среды. Электропитание: ~220 В, 50 Гц. Тип пускорегулирующего аппарата: электронный. Источник света: 2 х 36 Вт (цоколь G13). Конструкция: - корпус из оцинкованной стали; - окраска белой порошковой эпоксидной эмалью; - рассеиватель из ударопрочного прозрачного поликарбоната. Монтаж: подвесной. Степень защиты: IP67. Наружный диаметр вводимого кабеля: 10 – 14 мм. Дополнительно: встроенный светодиодный блок аварийного питания (время работы – 10 ч, создаваемая освещенность – 23 лк). |
|  | Создаваемая освещенность на расстоянии 1 м в пятне на площади 800 х 800 мм, не менее, лк | 500 |
|  | Потребляемая мощность, не более, Вт | 75 |
|  | Масса, не более, кг | 8,0 |
| СЭВМ-У-2-36-14-А | Светильник энергосберегающий водонепроницаемый морской аварийный. Назначение: основное и аварийное освещение открытых пространств и технических помещений с повышенным коррозионным и агрессивным воздействием окружающей среды. Электропитание: ~110-260 В / –110-320 В. Тип пускорегулирующего аппарата: электронный универсальный. Источник света: 2 х 36 Вт (цоколь G13). Конструкция: - корпус из оцинкованной стали; - окраска белой порошковой эпоксидной эмалью; - рассеиватель из ударопрочного прозрачного поликарбоната. Монтаж: подвесной. Степень защиты: IP67. Наружный диаметр вводимого кабеля: 10 – 14 мм. Дополнительно: встроенный светодиодный блок аварийного питания (время работы – 10 ч, создаваемая освещенность – 23 лк). |
|  | Создаваемая освещенность на расстоянии 1 м в пятне на площади 800 х 800 мм, не менее, лк | 500 |
|  | Потребляемая мощность, не более, Вт | 75 |
|  | Масса, не более, кг | 8,0 |

Кривые силы света СЭВМ-Х-2-11-ХХ, СЭВМ-Х-2-11-ХХ-А

Кривые силы света СЭВМ-Х-2-18-ХХ, СЭВМ-Х-2-18-ХХ-А

Кривые силы света СЭВМ-Х-2-36-ХХ, СЭВМ-Х-2-36-ХХ-А

Кривые силы света светодиодного модуля  СЭВМ-Х-2-11-ХХ-А

Кривые силы света светодиодного модуля СЭВМ-Х-2-18-ХХ-А, СЭВМ-Х-2-36-ХХ-А