ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ С ПРОГРАММОЙ «ЭРА-ЛЮКС»

ДЛЯ РАСЧЕТА ОСВЕЩЕННОСТИ И КОЛИЧЕСТВА СВЕТИЛЬНИКОВ

НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Программа «ЭРА-ЛЮКС» предназначена для расчета освещенности и количества светильников                                     для помещений заданного типа и размеров с использованием светильников производства Акционерного Общества «ЭлектроРадиоАвтоматика».

УСТАНОВКА И ЗАПУСК ПРОГРАММЫ

Программа предоставляется в виде архива с именем ЭРА-ЛЮКС.zip

Раскрытие архива можно произвести в любом удобном пользователю месте и на любом диске компьютера.

Запуск программы производится нажатием на иконку файла ЭРА-ЛЮКС.exe

ОСНОВНОЕ МЕНЮ

Основное (главное) меню программы «ЭРА-ЛЮКС» содержит соответствующим образом названые иконки для пуска всех модулей программы.

МОДУЛЬ «РАСЧЕТ»

Наименования проекта и подпроекта, если это необходимо, вводятся вручную в окнах Проект и Подпроект.  Пример: этаж – это проект, а одна из комнат на нем – это подпроект.

Из списков в соответствующих окнах выбираются необходимые для расчета данные: Вид помещения, Высота рабочей поверхности, Коэффициент отражения, Коэффициент запаса, Светильник.

При выборе вида помещения программа отображает Требуемую освещенность и Требуемую аварийную освещенность.

Размеры помещения (Длина, Ширина, Высота) и Высота подвеса вводятся вручную.

После нажатия кнопки Рассчитать программа выводит Расчетные данные: Количество светильников, Фактическая освещенность, Фактическая аварийная освещенность, Суммарная потребляемая мощность.

Также на экране отображаются промежуточные расчетные данные: Площадь, Индекс помещения.

Для сохранения расчета в Microsoft Excel необходимо нажать на кнопку Скачать расчет в .xls

Для удаления введенных и расчетных данных необходимо нажать красную кнопку Крест.

Для выхода из модуля необходимо нажать кнопку Выход.

МОДУЛЬ «РЕЕСТР»

Выбирая в левом окне из списка Тип светильника, в среднем окне отображается его Назначение и Основные параметры, в правом окне – Изображение светильника.

Нажав кнопку Габаритные и присоединительные размеры светильника – программа выводит Чертеж светильника. Выход из просмотра чертежа – клик левой кнопки мышки в любую точку экрана.

Для выхода из модуля необходимо нажать кнопку Выход.

МОДУЛЬ «СПРАВОЧНИКИ»

В модуле находятся справочники, данные из которых используются в модуле Расчет.

Справочники сформированы на основании нормативных и руководящих документов.

Для выхода из модуля необходимо нажать кнопку Выход.

МОДУЛЬ «ОБНОВЛЕНИЕ»

Обновление в этой версии программы недоступно.

МОДУЛЬ «САЙТ»

Переход на официальный сайт Акционерного Общества «ЭлектроРадиоАвтоматика».

МОДУЛЬ «О ПРОГРАММЕ»

Информирует о текущей версии установленной программы «ЭРА-ЛЮКС».

МОДУЛЬ «ВЫХОД»

Выход из программы «ЭРА-ЛЮКС».